## Slide 1
29.10.2019
Engineering PF
Modelica Seminar - WS 19/20
Gruppe 6

## Slide 2: Grundgedanken zum Aufbau
„Keep it nice and simple“
Vermeiden von unnötigen Berechnungen und Berechnungsschritten
Einfacher Aufbau des Simulationsmodells in der grafischen Oberfläche
  Möglichst wenige Einzelmodelle verwenden
  Möglichste wenige Connectoren verwenden
  Es soll möglich sein, n (n ϵ [0;+∞[ )Rollen sowohl parametriert, als auch per Drag and Drop zu platzieren
Parametrierung der einzelnen Elemente soll möglichst aus Datenblättern möglich sein

## Slide 3: Prinzip der virtuellen Arbeit
Es wird definiert, dass am System zu jeder Zeit eine gedachte Arbeit verrichtet wird, die das System im statischen Gleichgewicht hält
  Es werden kraftlose Bewegungen betrachtet
  Später kann zurückgerechnet werden, welche Kräfte zu welchem Zeitpunkt wirken müssen
Anwendung auf das gegebene System des Flaschenzugs
  Der Motor bringt zu jeder Zeit ein Moment auf, das die Masse in Ruhe hält
  Ein Anlegen/Ändern des Stroms ändert die Drehzahl des Motors und bewegt dadurch die Masse nach oben oder unten
  Rückrechnen der an der Masse anliegenden Kräfte über die Formel F = m * a

## Slide 4: Vereinfachungen für das System (Prototyp)
Das System ist verlustfrei
  Wird später geändert (einfügen von Wirkungsgraden)
Die Rollen sind masselos
Sehr hoher Raum, die Masse befindet sich zu t=0 mittig darin
Das Seil wird nie vollständig abgewickelt
Das Seil ist die ganze Zeit über vollständig gespannt
Inelastisches Verhalten des Seils

## Slide 5: Identifizieren, der minimal nötigen Einzelmodelle
Antrieb (Parameter: I(t), PNenn, ke)
  Zusätzlicher Parameter: Durchmesser dTr der an der Motorwelle fest montierten Seiltrommel
Rolle (Parameter n)
Masse (Parameter m)
[Das Seil wird über die Verbindungen zwischen den Connectoren repräsentiert]

## Slide 6: Auswahl der smarten Komponente des Systems
Wo sollen die Berechnungen durchgeführt werden?
Im Antrieb?
In den Rollen?
In der Masse?
In einem „externen Gerät“?
⇒ Auswahl fällt auf die Masse als „smarte“ Komponente der Simulation

## Slide 7: Zusammenhänge zwischen den Komponenten
Antrieb
Rolle (n-mal)
Masse
n = 0
sSeil
FZ
ninkr
m
nges
sSeil
FZ
M
MMotor = Fz * r
ω =P / (ke * I(t))
s = der(ω) * r
nin + ninkr = nges
nges ≥ 1
FZ = FG / nges
Bewegungsgleichungen
I(t)
PNenn
ke
rTr
MMotor = Fz * r
ω =P / (ke * I(t))
s = der(ω) * r

## Slide 8: Auftrennen des Motors in andere Modelle
Auftrennen des bisherigen Motors in Stromquelle, Motor und Seiltrommel
  Dezentrale Parametereingabe für besseren Überblick über die Parameter
M
I(t)
PNenn
ke
rTr
M
I(t)
PNenn
ke
rTr
I(t)
ω(t)
s

## Slide 9: Vorführung der Bibliothek
Weiter geht es mit und in Modelica

## Slide 10: Nächste Schritte in Modelica
Nach Möglichkeit erstellen eines „Clusters“ aus den Modellen von Stromquelle,Motor und Seiltrommel, der als Ganzes eingefügt werden kann/muss
Energieverluste über Wirkungsgrade an Motor und Rollen implementieren
Die Einzelmodelle grafisch überarbeiten

## Slide 11: Fragen der Gruppe
Soll eine Zielhöhe implementiert werden, bei deren Erreichen der Strom abgeschaltet wird?
Ist es möglich, Einzelkomponenten so zu „clustern“, dass man sie später noch sichtbar in die grafische Oberfläche einbinden kann?
Reicht es, die Verluste als Wirkungsgrad der einzelnen Komponenten einzufügen?
Muss das Anfahren des Motors implementiert werden? (Nicht-Linearität der Geschwindigkeit trotz konstantem Stromflusses)