## Slide 1
Masse
Rolle(n)
Spannungs-
quelle
UConst
s
Fz
s, n
Fz
Elektromotor
ω
ML
Seiltrommel
Zusammenfassung in einem Modell „Antriebseinheit“
Beide Varianten zeigen in der Simulation identisches Verhalten.
Es besteht die Möglichkeit, mehre Rollen einzufügen, oder einzelne Rollen über Parametrierung mehrere Rollen repräsentieren zu lassen.
s, n
Seilweg: 30 m
Hubhöhe: 10 m
Grundlegende Funktionalität der Einzelmodelle
Parametrieren der Anzahl der Rollen
Seite 1

## Slide 2
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
Zusammenfassung
Erkenntnis während des Projekts:
Hoher Aufwand um bestimmte Kurven aus der Simulation anzeigen zu lassen.
Lösung:
Benutzerfreundliche Anwendung des Simulationsmodells:
Wenige Einzelmodelle müssen eingesetzt werden.
Es werden nur wenige verschiedene
Connectoren und Verbindungen benötigt.
Über die Parametrierbarkeit der Rollen kann die Anzahl der in der grafischen Oberfläche eingesetzten Modelle klein gehalten werden.
Benutzerfreundliche Auswertung durch das Scope.
Berechnung der benötigten Kräfte (FG und FZ) und Seilwege (h und s): Exemplarisch an der normalen Rolle
mit 3 Rollen
Implementierung eines Scopes.
An das Scope werden ausgewählte Werte übermittelt:
Hubhöhe h und Seilweg s
Gewichtskraft FG und Seilkraft FZ
Seil- und Hubgeschwindigkeit
Lastmoment ML und elektrisches Moment ME
Seite 2
Seilweg: 30 m
Hubhöhe: 10 m