## Slide 1
Getroffene Vereinfachungen für das Modell
Kein Spiel oder Schlupf im gesamten System
Reibungsfreiheit des Motors
Das Gewicht der Rollen wird vernachlässigt
 Kein Massenträgheitsmoment
Gewicht und Durchmesser des Seils werden vernachlässigt
Eine Kollision mit der Decke oder auch dem Boden ist nicht möglich
Das Seil ist nicht elastisch und steht durchgehend unter Spannung
Modellierung eines
Flaschenzugsystems in Modelica
Gruppe 6 – Alexander Clauß, Maximilian Kilthau, Christian Frieß, Hüseyin Bulduk
Aufbau und Eigenschaften des Systems
Aufgabenstellung
Eigene bidirektionale Connectoren verwenden
Anzahl der Rollen muss variabel parametrierbar sein
Last am Flaschenzug muss variabel parametrierbar sein
Flaschenzug wird von einem einphasigen E-Motor angetrieben, welcher selbst modelliert werden soll
Drehrichtung des Motors ist variabel
Wenn der Motor nicht bestromt wird, bewegt sich das System nicht
Hierzu soll eine geeignete Visualisierung modelliert werden. Die Objekte sind sinnvoll zu gliedern und eine geeignete Bibliothek aufzubauen.
Masse
Repräsentiert die Last des Flaschenzuges
Kann an eine Rolle oder bei Bedarf auch direkt an den Antrieb angeschlossen werden
Masse ist parametrierbar
Rolle
Rollen können nacheinander per Drag-and-Drop in das Modell eingefügt werden
Jedes Modell kann eine oder - über Parametrierung - mehrere Rollen repräsentieren
An jede Rolle kann links sowie rechts weitere Rollen, der Antrieb oder die Masse gehängt werden
Jede Rolle besitzt einen parametrierbaren Wirkungsgrad, um Verluste, wie z.B. Reibung darstellen zu können
Seil
Länge begrenzt
Wird durch die Verbindungen der jeweiligen Connectoren repräsentiert
Seiltrommel
Mechanisch direkt mit der Antriebswelle des Motors verbunden und mit geschwindigkeitsabhängigen Wirkungsgrad versehen
Drehmoment und Drehzahl des Motor mithilfe des Radius‘ und der maximalen Seillänge in eine Geschwindigkeit umgerechnet
E-Motor
Einstellen diverser geometrischer, elektrischer und mechanischer Eigenschaften
Abhängig von der Last stellt sich ein elektrisches Drehmoment sowie eine Drehzahl ein
Mithilfe eines Parameters kann die Drehrichtung eingestellt sowie die Bremse aktiviert werden
Gleichwertige Lösungen
Um einen Flaschenzug darzustellen, der drei Rollen verwendet, können drei einwertige Rollen eingesetzt werden oder beispielsweise eine Rolle, die drei Rollen repräsentiert.
Das Ergebnis der Simulation ist jeweils identisch.
Invertierter Anschluss
Es ist ein Modell vorhanden, um den Fall darstellen zu können, dass das die Masse an einer Rolle, statt am Seil hängt.
Elektromotor
Rolle
Masse
Spannungsquelle
UConst
s
Fz
s, n
Fz
ω
ML
Seiltrommel
Modell des Flaschenzuges
mit einzelnen Rollen
Modell des Flaschenzuges
mit parametrierten Rollen
Modell des Flaschenzuges
eines invertierten Anschlusses
Flaschenzug – Allgemeine Funktionsweise
Flaschenzüge sind Maschinen, die (vereinfacht gesagt) aus Rollen und Seilen bestehen. Sie werden in der Realität verwendet, um schwere Lasten zu heben – wie bei einem Kran. Der Vorteil eines Flaschenzugs besteht darin, dass die benötigte Kraft verringert wird. Dies wird durch die trickreiche Anwendung physikalischer Gesetzte erreicht. Der Nachteil bei dieser Methode ist jedoch, dass man beim Heben von Lasten mit einem Flaschenzug einen längeren Zugweg des Seils hat. Man denke hier auch an die Goldene Regel der Mechanik die besagt: „Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen“. Es zeigt sich hier also eine Analogie zum Hebelgesetz.
Scope
Einfache Darstellung ausgewählter Signale in der Diagramm-Ansicht.